## Slide 1
Commande en environnement Hardware-in-the-Loop (HIL)
Master 1 Système et Microsystème Embarqués
Présenté par :
Orchidet Mabika
Cheikh Ndiaye
Islam Bouabdellah
Encadré par : M. Damian Sal y Rosas

## Slide 2
Contenu
Contexte & Motivation
Objectif du projet
Architecture du système
Système de controle - Commande
Matériels et Logiciels
Implémentation STM32 – 1
Implémentation STM32 – 2
Résultats Expérimentaux
Conclusion et Perspectives

## Slide 3
Contexte & Motivation
Complexité croissante
Les systèmes électroniques modernes nécessitent des tests approfondis avant déploiement.
Réduction des risques
Le HIL permet de tester des commandes sur des modèles virtuels sans endommager le matériel réel.
Transition technologique
Migration progressive d'un système simplifié vers une plateforme HIL industrielle.

## Slide 4
Objectifs du Projet
Objectif final
Migration vers Typhoon HIL
Objectif intermédiaire
Validation du système simplifié
Objectif initial
Développement du prototype STM32+LabVIEW

## Slide 5
Architecture du Système
Micro 1 (Commande)
Génération des signaux PWM
Traitement des données
Micro 2 (Émulation)
Simulation du système physique
Conversion des signaux
LabVIEW
Interface utilisateur
Visualisation et simulation d’un modèle
Modèle mathématique
Conversion numérique/analogique
Contrôleur

## Slide 6
ADC
TIMR
DAC
TIMR
Tx
Rx
Rx
Tx
Modèle mathématique
y=ax+b
UART
UART
Micro1 - STM32
Micro2-STM32
PWM
SIGNAL ANALOGIQUE
F = 20Khz, T = 50us
F = 1Khz, T = 1ms
Synchronisation
IT
TIMR
LABVIEW
Système à contrôler
Système de controle - Commande

## Slide 7
Plateformes Matérielle et Logicielle
Hardware
Les microcontrôleurs STM32 sont au cœur du système, offrant puissance et flexibilité pour assurer la fiabilité et la performance. La carte STM32L476RG est notamment utilisée dans le projet.
Software
Le logiciel LabVIEW permet la simulation, le contrôle et l'interface utilisateur. Le langage C embarqué avec la bibliothèque CMSIS est utilisé pour l'implémentation sur les microcontrôleurs STM32.

## Slide 8
Implémentation STM32 Micro 1 (Commande)
Configuration Timer
Paramétrage du PWM à fréquence fixe 20Khz.
Résolution temporelle de 50μs.
Traitement des commandes
Réception des consignes via ADC.
Ajustement dynamique du rapport cyclique.
Communication
Transmission PWM optimisé.
Réception chaque signaux chaque 1ms.

## Slide 9
Implémentation STM32 Micro 2 (Émulation)
Acquisition
Capture des signaux PWM synchronisés par interruptions externes
Modélisation
Simulation du comportement du système physique
Génération
Production des signaux de retour vers STM32 Micro 1
Transmission
Envoi des données vers LabVIEW

## Slide 10
Résultats Expérimentaux
Les tests montrent une bonne corrélation entre la commande et la réponse simulée.

## Slide 11
Conclusion et Perspectives
Réalisations
Prototype fonctionnel
Communication stable
Émulation temps réel
Prochaines étapes
Migration vers Typhoon HIL
Modèles complexes
Optimisation des algorithmes